## Slide 1: ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ TAIKOR
Знание. Опыт. Мастерство.

## Slide 2
TAIKOR
TAIKOR АССОРТИМЕНТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ И БЕТОННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
АНТИКОРРОЗИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗАЩИТНОЕ ОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЖБ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ (ПУ) ОСНОВЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ:
наливные, пропитка, окраска, кварцнаполненный
1
2
3
4
5

## Slide 3: СИСТЕМЫ TAIKOR. ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ
TAIKOR

## Slide 4: ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ?
TAIKOR
Это полы, выдерживающие промышленные нагрузки:
воздействие механических факторов
физических и химических факторов
Типовые требования к промышленным полам:
высокая износо- и ударостойкость
термостойкость
химстойкость
искробезопасность
Не скользкость и др.
При этом полы должны отвечать заданным эстетическим требованиям.

## Slide 5: КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА
TAIKOR
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Выравнивающая/ основная несущая стяжка
Гидроизоляция (в случае подсоса капилярной влаги из грунтов)
Подстилающий слой (черновая стяжка, плита фундамента, плита перекрытия
Эпоксидные и
полиуретановые полы:
нанесение последующего слоя
— возможность пройти по поверхности без ее повреждения — 8 часов;
легкая пешеходная нагрузка через 3 дня;
полный набор прочности через 7 дней;
первая влажная уборка через 7 дней.
Сроки ввода в эксплуатацию при температуре +20

## Slide 6: ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА
TAIKOR
Если бетонное основание лежит покрытия пола возможны только основанием (или под уложенной
на грунте, то полимерные при наличии под бетонным на него бетонной стяжкой)
качественной гидроизоляции (например TAIKOR Elastic 300), препятствующей увлажнению основания за счет капиллярного подсоса влаги.
В теле бетонного основания не должны проходить водопроводные
коммуникации, способные увлажнить его в случае аварии.
Недопустимо появление конденсата, приводящего к увлажнению бетонного основания. Такое возможно при отсутствии или
неправильно рассчитанных и выполненных тепло- пароизоляции или большой разнице температур с внешней и внутренней стороны бетонного основания.
При невыполнении этих условий возможно отслоение полимерного
покрытия от основания.
Пузыри – отсутствие ГИ, избыточная влажность

## Slide 7: ТРЕБОВАНИЕ К ОСНОВАНИЮ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ
TAIKOR
Бетонный пол должен быть выдержан не менее 28 дней;
Достаточный предел прочности на сжатие (не менее 25 МПа);
Предел прочности на растяжение не менее 1,5 МПа;
Марка основания должна соответствовать не менее M 200 (В 15)
Толщина основания должна быть рассчитана под нагрузки, рекомендуется не менее 100 мм
Влажность не более 4%;
Отсутствие на поверхности основания непрочно держащихся частицы бетона, масляных пятен, цементного молочка;
Температура поверхности и воздуха не ниже + 8 °С
Наличие гидроизоляции под основанием (под плитой или под стяжкой)
Толщина, прочность и степень армирования бетонного соответствовать предполагаемой интенсивности нагрузки СП 29.13330.2011 Полы (СНиП 2.0 13-88 Полы).
основания
должны

## Slide 8
TAIKOR
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ ПО
МАТЕРИАЛУ
Бетонные
Без упрочнения
С упрочнением сухими упрочнителями (топпинги)
С упрочнением жидкими упрочнителями
Полимерные
Эпоксидные
Полиуретановые
др. полимерные (обычно ПММА)
Полимер-цементные (ПУ-цемент, эпокси-цемент)

## Slide 9: ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОЛА
TAIKOR
Пропитки
Тонкослойные окрасочного типа (в том числе делаются из наливных составов)
Наливные
Высоконаполненные
Полимербетоны
По конструкции и толщине: По внешнему виду:
Гладкие глянцевые
Гладкие матовые
С флоками
Текстурные (шагрень, «апельсиновая
корка»)
Шероховатые

## Slide 10: ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛА TAIKOR
TAIKOR
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ (пропитка)
ТОНКОСЛОЙНАЯ ПОКРАСКА (0,2 – 0,5 мм,
реже до 1 мм)
ТОНКОСЛОЙНЫЙ ШЕРОХОВАТЫЙ
(0,5-0,6 мм)
ШАГРЕНЬ (Чаще в виде окраски до 1 мм, но можно выполнить на наливном)
ГЛАДКИЙ НАЛИВНОЙ (1,0 -5,0 мм)
НАЛИВНОЙ ШЕРОХОВАТЫЙ (1,0 – 5,0 мм)

## Slide 11: НАЗНАЧЕНИЕ НАЛИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ TAIKOR
TAIKOR
ПРИЗВОДСТВЕННЫЕ, СКЛАДСКИЕ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ПАРКИНГИ И РАМПЫ С ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ В РЦ
МОП (КОРИДОРЫ, ОФИСЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ) ВО ВСЕХ ТИПАХ ОБЪЕКТОВ
СЕРВЕРНЫЕ, ОПЕРАЦИОННЫЕ, ЛАБОРАТОРИИ, ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЦЕХА СБОРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

## Slide 12: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
TAIKOR
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТНО- ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕФТЕ-ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
ТБО
ТЭК
Административные и общественные здания
Спортивные сооружения
Складские комплексы
Пищевое производство
Приборо- и
машиностроительные заводы
Деревообрабатывающие предприятия
Химические и
фармацевтические заводы
Сельско-хозяйственный сектор
Образовательные учреждения
Медицинские учреждения
Высокотехнологические производства
Надземные и подземные
пешиходные переходы
Космические и аэродромные комплексы (МОП, сладские площади, ангары)
Метро, РЖД
АБК
Чистые зоны
Складские помещения
МОП
Промышленные полы
Антистатические полы
Коммерческие полы

## Slide 13: ВЫБОР НАЛИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ TAIKOR
TAIKOR
Гаражи и парковки
места проезда и
стоянки, в т.ч. рампы и
пандусы
места неактивного проезда и стоянки (но не рампы и не пандусы)
тонкослойные окрасочные с засыпкой песком (до 0,5 мм)
ЭП или ПУ наливные 0,6-0,8 мм (выше износостойкость,
внешний вид покрытия более эстетичный, долговечность
выше)
ЭП или ПУ наливные с песком шероховатые до 2 мм
ЭП или ПУ наливные 2-3 мм (шероховатое покрытие)
Высокий стандарт , любые зоны (большая
долговечность, высокая износостойкость, выше эстетика)
Высоконаполненные толстослойные полимерные
системы напольных покрытий с кварцевым песком (толщина
до 4 мм).
Нескользкое покрытие
(шагрень или кварцевый песок)

## Slide 14: ВЫБОР НАЛИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ TAIKOR
TAIKOR
Производственные помещения с мокрыми технологическими процессами и
экстремальными
условиями эксплуатации
Производственные помещения с сухими технологическими процессами
(+ склады, логист центры)
Эконом вариант:
тонкослойные окрасочные;
Качественный вариант: ЭП или ПУ наливные толщиной 2-3 мм (выше износостойкость,
внешний вид покрытия более эстетичный, долговечность выше)
Только толстослойные высоконаполненные полимерные системы напольных покрытий с кварцевым песком (толщина более 4 мм).
Нескользкое покрытие (шагрень или кварцевый песок)
Антистатические требования
Система ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ АС
с медной лентой, не
накапливает статического электричества
Производства

## Slide 15: ВЫБОР НАЛИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ TAIKOR
TAIKOR
Другое
Пешеходная нагрузка,
чистые помещения
Холодильники,
морозильники
- Только толстослойные, эластичные (ПУ с пониженной жесткостью), до 4-5 мм
- Эконом вариант: пропитки, окраски от 0,2 до 0,8 мм
- Наливной 2-3 мм, шагрень,
или матовый лак
- Elastic 300 (пол + ГИ)
Балконы, террасы
- Эконом вариант: пропитки, окраски от 0,2 до 0,8 мм
- Высокая эстетика: наливной
2-3 мм, глянец, матовый или шагрень,
декорирование флоками

## Slide 16: МАТЕРИАЛЫ TAIKOR ДЛЯ ТОНКИХ ПОЛОВ
TAIKOR
Двухкомпонентный эпоксидный грунт
Двухкомпонентный полиуретановый
окрасочный финиш
TAIKOR PRIMER 150
TAIKOR TOP 425
Окраска
Адгезионный слой
Клеящий слой для песка в системе тонкослойных кварцнаполненных покрытий
Окраска
УФ стойкость
Финишный слой
TAIKOR ELASTIC 300 (ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ)
Однокомпонентная полиуретановая эластчиная
гидроизоляция
Гидроизоляция эластичная
Эксплуатационный слой (финишное покрытие)
TAIKOR PRIMER 210
Однокомпонентный полиуретановый
низковязкий грунт -
пропитка
Грунтование под ГИ Elastic 300
Обеспыливание
Пропитка
Укрепление
Водонепроницаемость

## Slide 17: МАТЕРИАЛЫ TAIKOR ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
TAIKOR
Двухкомпонентный эпоксидный наливной состав
Двухкомпонентный полиуретановый жёстко- эластичный наливной состав
TAIKOR FLOOR 710
TAIKOR FLOOR 720
Окраска
Выравнивание
Набор толщины
Финишный слой
Окраска
Выравнивание
Набор толщины
Финишный слой
Двухкомпонентный полиуретановый антистатический
(токоотводящий) наливной состав
Защита контура медной ленты
Финишный слой
TAIKOR PRIMER 160
Двухкомпонентный
эпоксидный
низковязкий грунт
Грунтование под систему
Обеспыливание
Ремонт дефектов основания
Выравнивание
Набор толщины
TAIKOR FLOOR 720 AS

## Slide 18: СИСТЕМЫ ТОНКИХ ПОЛОВ TAIKOR
TAIKOR
Обеспыливание/упрочнение
ТН-ПОЛ ТАЙКОР ДЕКОР
Цветной окрасочный состав эпоксид+полиуретан
Пропитка минеральных оснований
Упрочнение, повышение физ.
мех. характеристик
Функциональное, но
недекоративное покрытие
Окраска
Цвет по RAL
УФ стойкое покрытие
Нельзя под шипы колес
Износостойкие полы (склады, паркинги, дебаркадеры, производства)
УФ стойкие полы (!)
TН-ПОЛ ТАЙКОР ЛАЙТ
ТН-ПОЛ ТАЙКОР КВАРЦ
Износостойкий
кварцнаполненный пол под
автонагрузки (до 0,6 мм)

## Slide 19: СИСТЕМЫ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ TAIKOR
TAIKOR
TН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ЭПОКСИ
Двухкомпонентный
эпоксидный наливной состав
ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ
Двухкомпонентный
полиуретановый жёстко-эластичный наливной состав
Можно применять как окраску
Колеруется в цвета RAL
Выравнивание основания
Набор толщины
Финишный слой
Можно применять как окраску
Колеруется в цвета RAL
Выравнивание основания
Набор толщины
Финишный слой
Только наливной состав
Фунцкия пола – отведение статического электричества с поверхности через графитовые
волокна в составе смолы на медные ленты и через них на заземление
Финишный слой
Двухкомпонентный
полиуретановый антистатический
(токоотводящий) наливной состав
ТН-ПОЛ НАЛИВНОЙ ПУ АС

## Slide 20
TAIKOR
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 01.07.2024 21
ПЛЮСЫ / МИНУСЫ
ЭПОКСИДНЫЙ | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
+ Высокая прочность и твёрдость + Износостойкость и долговечность + повышенная химическая стойкость | + жестко-эластичный + допускает бесшовное исполнение + повышенная стойкость к истиранию + ударопрочность
Хрупкость при точечных ударах Выцветание при воздействии УФ, без защитного лака Дороже ПУ покрытий | Выцветание при воздействии УФ, без защитного лака Для высоких механических нагрузок, рекомендуется заменять на эпоксидные
+ эстетика, высокая декоративность (применение в чистых помещениях) + Антистатическое исполнение + долговечность + изностостойкость + водонепроницаемость | 
Цена Монтаж - сложность, цена, высокие риски запортить (в сравнении с топпингами, пропитками и окрасками) Требования к основанию - сухое, прочное и т.д. (в сравнении с цементными) Укладка только в +t (ММА, некоторые окрасочные можно наносить в –t) | 

## Slide 21: ПРОПИТКА ПОЛ ЛАЙТ
TAIKOR

## Slide 22: ОКРАСОЧНЫЕ ПОЛЫ
TAIKOR

## Slide 23: ПОЛ КВАРЦ
TAIKOR

## Slide 24: ВНЕШНИЙ ВИД ТОНКОСЛОЙНОГО ПОЛА ЗАВИСИТ ОТ РЕЛЬЕФА ОСНОВАНИЯ
TAIKOR
Шлифова ние
Легкая дробестру йная обработка
Средняя дробеструйна я обработка
Среднее фрезерован ие
Глубокое фрезерование
Интенсивная пескоструйна я
обработка

## Slide 25: ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СОСТАВА ELASTIC 300
TAIKOR

## Slide 26: ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ ВСЕГДА НА ВЫРОВНЕННОЕ ОСНОВАНИЕ!!!
TAIKOR

## Slide 27: РАЗМЕТКА
TAIKOR

## Slide 28: ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ TAIKOR
TAIKOR

## Slide 29: ТЕХПОДДЕРЖКА И СЕРВИСЫ
TAIKOR
https://taikor.tn.ru/
Обучения в Учебных центрах и в он-лайн форматах
Проведение испытаний
Индивидуальные технические решения
Информационные материалы и образцы
Сайт
Отраслевые испытания
Расчеты ОГЗ

## Slide 30: ОБЪЕКТНАЯ ПОДДЕРЖКА
TAIKOR
31
Служба объектной поддержки, пробные выкрасы
Обследование сложных оснований
Обучения на объектах
Шеф-монтаж
Инспекционный контроль АКЗ МК

## Slide 31: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Александр Лысоконь
8 (701) 726 84 12
8 (707) 190 78 68
www.tn.ru/catalogue/taikor/
www.taikor.kz