КОВРОМОЕЧНАЯ МАШИНА

SABRINA

РУКОВОДСТВО ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

- Введение………………………………………………...  2

- Комплект поставки………………………………………… 2

- Техника безопасности при работе с машиной.........................  3

- Конструкция машины…………………………………….. .. 3

- Первичная подготовка машины к работе………………………4

- Подготовка машины к работе……………………………….. 4

- Эксплуатация машины..................................................... 5

- Дополнительные виды работ ……………………………….  5

- Окончание работы………………………………………… 8

- Техобслуживание …………………………………………  6

- Технические данные ………………………………………  6

- Гарантии…………………………………………………. 7

Внимательно прочтите Руководство перед началом эксплуатации машины!

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по устройству машины и мерам безопасности при работе с нею.

Чтобы избежать поломок машины и несчастных случаев, во время работы необходимо строго соблюдать требования техники безопасности и правила эксплуатации, изложенные в настоящем РЭ. Храните РЭ недалеко от машины, чтобы в любой момент в случае затруднения можно было к  нему обратиться.

Наша сервисная служба всегда готова помочь Вам в решении проблем, связанных с машиной.

Главная область применения – чистка ковровых покрытий. В стандартной комплектации машину нельзя использовать как пылесос! При приобретении дополнительных аксессуаров машину можно применить для чистки стёкол, мягкой мебели и для сухой уборки.

КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

| Ковромоечная машина Sabrina | 1 шт. |
| --- | --- |
| Насадка универсальная | 1 шт. |
| Ручка арт.S117C | 1 шт. |
| Шланг вакуумный с клипсами | 1 шт. |
| Шланг подачи моющего раствора | 1 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

АКСЕССУАРЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (см. рис.8 - 10)

Насадка мебельная NS10PN

Насадка для стёкол и водостойких поверхностей HERMES-M

Насадка для сухой уборки NS270Dust

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

Невыполнение нижеперечисленных правил и требований безопасности может повлечь за собой поломку машины или нанесение ущерба здоровью оператора.

- К работе с машиной допускается только предварительно проинструктированный и обученный персонал.

- Не прикасайтесь к питающему кабелю и к металлическим частям машины мокрыми или влажными руками.

- В случае загорания машины отключите её от сети и используйте порошковый огнетушитель. Не тушите огонь водой.

- При проведении каких-либо работ по уходу за машиной и при техобслуживании обязательно отключайте её от сети.

- Никогда самостоятельно не снимайте те части, снятие которых требует специальных инструментов.

- Перед работой с машиной убедитесь в том, что она подготовлена должным образом и в соответствии с настоящим Руководством. При возникновении любых проблем  обращайтесь к продавцу. Для ремонта машины используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части – для их получения обращайтесь к продавцу.

- При утилизации материалов строго следуйте установленным нормам.

- Машина не предназначена для эксплуатации детьми, а также физически и психически неполноценными людьми.

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

Машина предназначена для чистки ковровых и мойки твёрдых напольных покрытий. Небольшие габариты вкупе с простотой отсоединения верхнего бака, что уменьшает её высоту вдвое, делают машину очень удобной для транспортировки даже в легковом автомобиле.

Конструктивно машина представляет собой опирающиеся на четыре поворотных колеса баки. Нижний поз.1 предназначен для моющего раствора, верхний поз.2 – для собираемой жидкости. Для удобства в обслуживании он снабжён ручкой поз.3, а через прозрачную крышку поз.4 можно контролировать процесс всасывания. В полости нижнего бака расположены вакуумный мотор и помпа,  подающая моющий раствор. Их выключатели поз. 7 и 8 находятся на передней стороне нижнего бака. Рядом с ними есть гнездо поз.9 для присоединения шланга  подачи моющего раствора. В гнездо встроен запорный клапан, предотвращающий выброс раствора при отсоединённом шланге.

Машина комплектуется универсальной насадкой поз.11 для сбора жидкости, соединяющейся с машиной шлангами: вакуумным поз.12 и подачи моющего раствора поз.10. Собирающий узел поз.13 насадки имеет рычаг поз.14 для переключения режимов работы: ковровое покрытие или твёрдый пол.

| Рис.1 | 1 – бак для моющего раствора 2 – бак для собираемой жидкости 3 – ручка бака 4 – крышка бака 5 – всасывающее отверстие 6 – защёлка 7 – выключатель вакуумного мотора (рис.2) 8 – выключатель помпы (рис.2) 9 – гнездо для шланга подачи моющего раствора (рис.1 и 2) 10 – шланг подачи моющего раствора (рис.2 и 3) 11 – универсальная насадка (рис.5) 12 – вакуумный шланг (рис.3) 13– собирающий узел (рис.5) 14 – рычаг собирающего узла (рис.5) 15 – рычаг клапана подачи моющего раствора (рис.5) 16 – запорное кольцо (рис.6) 17 – фильтр (рис.7) 18 – ручка (рис.5) |
| --- | --- |

| Рис.2 | Рис.3 |
| --- | --- |

ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

После распаковки машины проверьте её комплектность и отсутствие посторонних предметов в баках. Проверьте, надёжно ли закрывает горловину верхнего бака его крышка.

| Соберите универсальную насадку, как показано на рис. для чего следует произвести следующие операции: ручку поз.18 наденьте на трубу и закрепите её в нужном месте шланг подачи моющего раствора поз.10 прикрепите клипсами, распределив их равномерно, к вакуумному шлангу поз.12 наконечник вакуумного шланга вставьте в гнездо насадки наконечник шланга подачи моющего раствора вставьте в латунное гнездо насадки | Рис.4 |
| --- | --- |

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

-Работа без воды запрещена.

-Хранение и эксплуатация машины возможна только при положительной температуре. 
-Запрещено использовать моющие средства не предназначенные для работы с экстракторными машинами.

Перед началом работы убедитесь, что машина, особенно питающий кабель,  не имеет повреждений. Кабель с повреждённой изоляцией должен быть заменён на новый. Ремонт кабеля не допускается.

Отстегнув защёлки, снимите верхний бак. Через отверстие залейте в нижний бак холодную или тёплую  воду, максимальная температура воды 40 градусов С.  Добавьте   моющее средство с низким уровнем пенообразования (желательно T-Clean) из расчёта 0,5 л средства на 10 л воды. Внимание! При чистке шерстяных ковровых покрытий заливать только холодную воду.

Поставьте верхний бак на место, застегните защёлки и отведите машину к месту уборки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

| Вакуумный шланг насадки вставьте во всасывающее отверстие машины поз.5, а наконечник шланга поз.10 – в гнездо поз.9 до щелчка. При уборке твёрдых покрытий рукоятку поз.14 нужно поставить в левое положение, а при уборке ковровых покрытий – в правое. Для повседневной уборки выключателями поз.7 и 8 включите помпу и вакуумный мотор и, нажав на рычаг поз.15, начните работу. Моющий раствор будет через форсунку поступать на покрытие и вместе с растворённой грязью отсасываться в верхний бак. Время от времени нужно через прозрачную крышку контролировать процесс всасывания. При образовании в баке обильной пены в него следует добавить специальный пеногаситель Anti-Foam. Если бак заполнится, работу следует прекратить, отсоединить вакуумный шланг, снять верхний бак и вылить собранную жидкость. | Рис.5 |
| --- | --- |

Имеющиеся на покрытии пятна следует удалять спреями-пятноудалителями, имеющимися в продаже. Рекомендуется перед их применением убедиться в незаметном месте, что они не повреждают покрытие.

Обычно очистку поверхности производят, перемещая насадку слева направо и наоборот. Многие потребители сами подбирают режим работы, наиболее подходящий для конкретного вида покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

| При глубокой чистке нужно дать моющему раствору возможность эффективнее воздействовать на загрязнения. В этом случае включают только помпу. После нанесения моющего раствора и выдержки в несколько минут включают вакуумный мотор и собирают растворённую грязь. При приобретении дополнительно других насадок существенно расширяется сфера применения машины. С насадкой NS270Dust (рис.6) удобно производить сухую уборку текстильных и твёрдых напольных покрытий. В этом случае машина работает, как обычный пылесос. При частом использовании этой функции нужно следить за состоянием бумажного мешка-фильтра и при его заполнении заменять на новый. Чтобы извлечь заполненный мешок, нужно отвернуть крышку корпуса пылесборника, как показано на рис.9, заменить мешок-фильтр и плотно завернуть крышку. Насадка NS10PN (рис.7) предназначена для чистки текстильных покрытий мягкой мебели, а насадка HERMES-M (рис.8) – для стёкол и других водостойких поверхностей. | Рис.6 |
| --- | --- |

| NS10PN Рис.7 | HERMES-M Рис.8 | Рис.9 |
| --- | --- | --- |

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

| По окончании работы поставьте выключатели в положение «Выключено» и отключите питающий кабель. Смотайте его, не допуская резких перегибов. Нажмите на рычаг поз.15 на насадке, чтобы сбросить остаточное давление в системе. Отсоедините шланги насадки. Чтобы вынуть наконечник шланга подачи раствора из гнезда поз 9, нужно сдвинуть от себя запорное кольцо поз 16. (см. рис.6). | Рис.10 |
| --- | --- |

Отведите машину к месту слива. Отстегните защёлки, снимите верхний бак и, сняв его крышку, слейте собранную жидкость. Промойте бак чистой водой и слейте остатки воды.  Подключив машину к сети, подсоедините шланг распылительной насадки, включите помпу и, нажав рычаг клапана поз.15, слейте из нижнего бака в приготовленную ёмкость остатки моющего раствора.  Выключите помпу. Залейте в бак некоторое количество чистой воды, снова включите помпу и промойте шланг и насадку. Выключите помпу, отсоедините кабель и шланг и смотайте их. Промойте фильтр помпы, который находится в углублении нижнего бака.  Поставьте на место верхний бак, включите вакуумный мотор на 1-2 минуты, отведите машину к месту хранения.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы сохранить нормальную работоспособность машины, периодически следует производить следующие операции:

- Очищать фильтр вакуумного мотора поз.17, расположенный между баками

- Для вымывания солей, осаждающихся в гидравлической системе, следует добавить в бак чистой воды специальное средство для их удаления и дать поработать машине в режиме циркуляции некоторое время.

- Примерно через каждые 500 часов работы доставлять машину в технический центр для диагностики состояния её узлов и замены изнашивающихся деталей (например, щёток электродвигателей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Рабочая ширина | 27 см |
| --- | --- |
| Производительность (макс.) | 60 м2/час |
| Напряжение питания | 230 В 50Гц |
| Мощность двухстадийного вакуумного мотора | 1500 Вт |
| Разрежение | 3000 мм вод.ст |
| Мощность мембранной помпы | 70 Вт |
| Давление( макс.) | 4 Бар |
| Расход моющего раствора/воды (макс.) | 1,5 л/мин |
| Ёмкость бака чистой воды | 14 л |
| Ёмкость бака грязной воды | 14 л |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Длина кабеля питания | 10 м |
| Габариты (дл. х шир. х выс.) | 42х30х53 см |
| Вес (нетто) | 12 кг |

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на машину составляет 1 год с момента приобретения.

При выявлении производственных дефектов производитель гарантирует ремонт или замену бракованной детали.  В случае предъявления необоснованной претензии ремонт производится за счёт заказчика.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и части, подверженные естественному износу при нормальной эксплуатации.

Во время гарантийного срока претензии не принимаются в случае отсутствия гарантийного талона, нарушения правил эксплуатации, использования неоригинальных деталей и ремонта машины неуполномоченными на то лицами.

# Text boxes

9

4

5

3

6

1

2

10

9

8

7

12

10

14

13

15

18

11

16

17

Рис.11